- Наши преимущества:

- Влагомер зерна в потоке полностью адаптируется под различное ОТЕЧЕСТВЕННОЕ и импортное оборудование;

- Полная адаптация к ОТЕЧЕСТВЕННОМУ эксплуатационному персоналу (операторам) - в селе тяжело найти квалифицированный персонал. В нашем случае "Магомед идет к горе". Абсолютно ясная и доступная для понимания неподготовленным персоналом система управления;

- ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ подход -возможность развивать систему автоматизации поэтапно от простой до максимальной,  по мере накопления положительного опыта или средств;

- ОТЕЧЕСТВЕННЯ цена от 10000 Грн.;

- Пожизненная круглосуточная техническая, информационная поддержка без выходных и времени суток (так -как поступающее с поля зерно «не ждет» понедельника и 9 часов утра).

- Проектирование, монтаж, наладка, сопровождение, обучение персонала по желанию заказчика.

- Влагомер зерна в потоке это результат научно-технической работы проделанной коллективом предприятия. Отдельные узлы защищены патентами

- Влагомер зерна в потоке - это 10-летний опыт внедрения и сопровождения

  - Гарантия  - 1год.

Влагомер зерна в потоке (поточный) предназначен для измерения влажности цельного зерна зерновых и масличных культур  при заготовке, сушке, хранении и переработке зерна. Поточный влагомер зерна работает в непрерывном режиме с автоматической коррекцией измерений в зависимости от температуры. Влагомер зерна в потоке разрабатывался, прежде всего, для отечественных сушилок, мельничного оборудования, комбикормовых заводов которые, как известно, не снабжаются средствами  контроля и автоматики.

Процесс высушивания зерна самый энергоемкий из всей цепочки хранения и переработки и при не качественно проведенной работе чреват прямыми убытками (зерно не пригодно к хранению, дальней шей реализации, перерасход электроэнергии).

Влагомер зерна в потоке позволяет избавиться от самого главного бича  в процессе переработки зерна - человеческого фактора и сэкономить деньги.

Диапазон измерения влажности влагомера зерна в потоке: от 4 до 35%.

Абсолютная погрешность определени  + ( 0,8 – 1,2 ) % абс.
    В зависимости от заказа влагомеры зерна в потоке имеют: 
    	 Количество информационных каналов - до 3;
    	Вывод информации влагомера зерна в потоке (поточного) -  от цифровых индикаторов до вывода информации на компьютер (с построением графиков, отчетов за заданный период, запоминанием «истории», контролем действий оператора, распечаткой);
    	Влагомер зерна в потоке по воздействию – от простой индикации («подсказки» оператору) до полуавтоматического управления загрузочными - выгрузочными устройствами, увлажняющими устройствами на мельницах, заданием циклов по времени, рециркуляцией и т.д..

г Киев. тел/факс (+380 44)  455-75-44, Мобильные:(+38067) 661-02-62, (+38050) 562-87-57,

e-mail: adm@akwa.com.ua (просьба в поле "Тема" написать "Влагомер в потоке")
www.akwa.com.ua Доставка в любую точку Украины.